Общие положения

Схема водоотведения сельского поселения Есинка, Ржевского района, Тверской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, а также учёта ее развития.

Основные цели и задачи схемы водоотведения:

- определение возможности подключения к сетям водоотведения объектов капитального строительства;

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- строительство новых объектов капитального, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения сельского поселения Есинка, Ржевского района, Тверской области;

- улучшение качества жизни в перспективе соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Схема водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования с/п Есинка и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Основанием для разработки Схемы являются:

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015гг.;

- Генеральный план развития сельского поселения Есинка, Ржевского района, Тверской области;

- материалы энергоснабжающей организации МУП «ЖКХ-Сервис».

Характеристика с/п «Есинка»  Ржевского района Тверской области

Сельское поселение «Есинка»  – муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области. Образовано в 2005 году, включает  в себя территории Есинского и Домашинского сельских округов. На территории поселения находится 18 населённых пунктов.

| № | Тип поселения | Название | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посёлок | Есинка | 1154 |
| 2. | Посёлок | Мончалово | 422 |
| 3. | Деревня | Толстиково | 77 |
| 4. | Деревня | Домашино | 473 |
| 5. | Деревня | Абрамково | 119 |
| 6. | Деревня | Быхова слобода | 12 |
| 7. | Деревня | Захарово | 0 |
| 8. | Деревня | Збоево | 11 |
| 9. | Село | Збоево | 23 |
| 10. | Деревня | Пестиково | 8 |
| 11. | Деревня | Появилово | 1 |
| 12. | Деревня | Седниково | 0 |
| 13. | Деревня | Таблино | 7 |
| 14. | Деревня | Турбаево | 34 |
| 15. | Деревня | Чачкино | 35 |
| 16. | Деревня | Шарлаево | 3 |
| 17. | Деревня | Шипулино | 1 |
| 18. | Деревня | Юрятино | 10 |

Климат умеренно-континентальный, благоприятный для развития сельского хозяйства.  Средняя многолетняя температура января –10 C с абсолютным минимумом  –34 С,  снежный покров довольно устойчив,  расчетное значение веса снегового покрова - 240 кгс/м2. Средняя многолетняя температура июля +18,5 С с абсолютным максимумом +36 С. Осадков за лето выпадает много, баланс влажности положительный. Господствующие ветры – южные и юго-западные, со средней скоростью 3-4 м/с.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется по сетям ОАО ПО «Ржевские электрические сети филиала «МРСК-Центра «Тверьэнерго». В Поселении расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

- ПС-220 кВ: п. Есинка (Валдайское ПМЭС);

- ПС-110 кВ: п. Есинка.

Основные населённые пункты сельского поселения  газифицированы. Газоснабжение осуществляется  ОАО «Тверьоблгаз», филиал «Ржевмежрайгаз».

Для реализации инвестиционного потенциала сельского поселения в части развития промышленности, в рамках функционального зонирования территории были выделены несколько производственно-инфраструктурных зон.

Промышленность в сельском поселении «Есинка» представлена следующими объектами:

- ООО «ВВКЗ»;

- ООО «Ржевский домостроительный комбинат»;

- ООО «Дантон-Птицепром» филиал №1 Ржевской птицефабрики;

- пилорамой при фермерском хозяйстве Л.Т.Зонтова;

- автозаправочной станцией ООО «Арис-Центр»;

- автозаправочной станцией ООО «Анэкс»;

- автогазозаправочной станцией ООО «Сибур-Арктика-Ржев»;

- автозаправочной станцией ООО «Сургутнефтепродукт»;

- ООО «Техцентр Ржев» – автотехцентр.

В границах сельского поселения предполагается строительство следующих предприятий:

- строительство завода по переработке нефти и газового конденсата ООО «Поиск» (д.Толстиково);

- строительство завода по производству ячеистого бетона ООО «НовоСтройТех» (п.Есинка);

- строительство завода по выпуску компонентов строительной химии ООО «Соудал-Индастриас» (п.Есинка);

- строительство завода по производству пустотных плит перекрытия и других ЖБИ ООО «МБК» (п.Есинка).

Кроме этого на территории сельского поселения предполагается строительство 6 АЗС, ГАЗС, станции шиномонтажа и автостоянки.

Существующее положение

В соответствии с данными Администрации сельского поселения «Есинка» централизованная система водоснабжения действует в следующих населённых пунктах:

| № | Тип поселения | Название | Характеристика централизованной системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посёлок | Есинка | Водоснабжение и водоотведение |
| 3. | Деревня | Домашино | Водоснабжение и водоотведение |

Источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин. Подземные воды пресные, гидрокарбонатные, кальциевые с величиной сухого остатка до 0,5 г/л, общей жесткостью до 5 мг-экв/л. В процессе длительной эксплуатации качество воды остаётся практически неизменным. Незначительные изменения химического состава подземных вод колеблются в пределах ГОСТ и СанПиН «Вода питьевая».

Структура системы водоотведения с/п Есинка состоит из следующих основных элементов:

- канализации;

- ливневой канализации.

Удельное водоотведение

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельное водоотведение, куб. м / чел. | 33,2 | 32,1 | 31,0 |

Аварийность системы коммунальной инфраструктуры (водоотведение)

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры (водоотведение), Ед./км | 0 | 0 | 0 |

Описание состояния и функционирования систем вооотведения

Общая протяжённость сетей водоотведения с/п Есинка составляет  12500 м.

Канализационные сети исчерпали нормативный срок службы. Их износ составляет от 70 до 90%, что при регулярных перегрузках значительно увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Перекладка сетей выполняется только при аварийных ситуациях.

Процентное соотношение структуры водоотведения

| Показатель | Процентное соотношение потребления |
| --- | --- |
| Население | 94% |
| Бюджетные организации | 3% |
| Прочие | 3% |

Лимит годовых объёмов водоотведения бюджетных организаций

| Показатель | Лимит объёма водопотребления 2014г. |
| --- | --- |
| МОУ Есинская сш | 510 куб. м |
| МДОУ Есинский д/с | 2100 куб. м |

Тарифная стоимость водопотребления

| Показатель | 2014г. |
| --- | --- |
| Тарифная стоимость водопотребления | 9,9 руб./куб. м |

Характеристика системы водоотведения п. Есинка

| Характеристики системы водоснабжения | Значение |
| --- | --- |
| Насосные станции водоотведения | общесплавные насосные станции для перекачки бытовых сточных вод | отсутствуют |
|  | полураздельные станции раздельной систем канализации | отсутствуют |
|  | насосные станции для перекачки атмосферных вод | СМ-100-65-200А |
|  | насосные станции для перекачки илов и осадка | СМ-100-65-200А |
| Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Характеристика системы водоотведения д. Домашино

| Очистные сооружения | КНС | Канализационные сети, км | Общественные выгребные ямы | Кол-во подключенных домов к центральной канализации | Кол-во жителей, пользующихся центральной канализацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отсутствуют | отсутствует | 5,5 | отсутствуют | 60 | Данные отсутствуют |

# Text boxes

Схема водоотведения поселка

с/п «Есинка» Ржевского района

Тверской области

Обзорная карта сельского поселения «Есинка» Ржевского района

Масштаб 1:50 000

ООО «БцХ-Энерго»

2014 год

Обзорная карта Ржевского района

Масштаб: 1:2500000