Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Есинка, Ржевского района, Тверской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, а также учёта ее развития.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- строительство новых объектов капитального, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения сельского поселения Есинка, Ржевского района, Тверской области;

- обеспечение жителей  сельского поселения хозяйственно-питьевой водой;

- улучшение качества жизни в перспективе соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Схема водоснабжения сельского поселения Есинка Ржевского района Тверской области разработана в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на расчетный срок 20 лет, ориентировочно до 2033 года, с выделением первой очереди сроком 5 лет до 2019 года. Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования с/п Есинка и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Основанием для разработки Схемы являются:

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015гг.;

- Генеральный план развития сельского поселения Есинка, Ржевского района, Тверской области;

- материалы энергоснабжающей организации МУП «ЖКХ-Сервис».

Характеристика с/п «Есинка»  Ржевского района Тверской области

Сельское поселение «Есинка»  – муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области. Образовано в 2005 году, включает  в себя территории Есинского и Домашинского сельских округов. На территории поселения находится 18 населённых пунктов.

| № | Тип поселения | Название | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посёлок | Есинка | 1154 |
| 2. | Посёлок | Мончалово | 422 |
| 3. | Деревня | Толстиково | 77 |
| 4. | Деревня | Домашино | 473 |
| 5. | Деревня | Абрамково | 119 |
| 6. | Деревня | Быхова слобода | 12 |
| 7. | Деревня | Захарово | 0 |
| 8. | Деревня | Збоево | 11 |
| 9. | Село | Збоево | 23 |
| 10. | Деревня | Пестиково | 8 |
| 11. | Деревня | Появилово | 1 |
| 12. | Деревня | Седниково | 0 |
| 13. | Деревня | Таблино | 7 |
| 14. | Деревня | Турбаево | 34 |
| 15. | Деревня | Чачкино | 35 |
| 16. | Деревня | Шарлаево | 3 |
| 17. | Деревня | Шипулино | 1 |
| 18. | Деревня | Юрятино | 10 |

Климат умеренно-континентальный, благоприятный для развития сельского хозяйства.  Средняя многолетняя температура января –10 C с абсолютным минимумом  –34 С,  снежный покров довольно устойчив,  расчетное значение веса снегового покрова - 240 кгс/м2. Средняя многолетняя температура июля +18,5 С с абсолютным максимумом +36 С. Осадков за лето выпадает много, баланс влажности положительный. Господствующие ветры – южные и юго-западные, со средней скоростью 3-4 м/с.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется по сетям ОАО ПО «Ржевские электрические сети филиала «МРСК-Центра «Тверьэнерго». В Поселении расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

- ПС-220 кВ: п. Есинка (Валдайское ПМЭС);

- ПС-110 кВ: п. Есинка.

Основные населённые пункты сельского поселения  газифицированы. Газоснабжение осуществляется  ОАО «Тверьоблгаз», филиал «Ржевмежрайгаз».

Для реализации инвестиционного потенциала сельского поселения в части развития промышленности, в рамках функционального зонирования территории были выделены несколько производственно-инфраструктурных зон.

Промышленность в сельском поселении «Есинка» представлена следующими объектами:

- ООО «ВВКЗ»;

- ООО «Ржевский домостроительный комбинат»;

- ООО «Дантон-Птицепром» филиал №1 Ржевской птицефабрики;

- пилорамой при фермерском хозяйстве Л.Т.Зонтова;

- автозаправочной станцией ООО «Арис-Центр»;

- автозаправочной станцией ООО «Анэкс»;

- автогазозаправочной станцией ООО «Сибур-Арктика-Ржев»;

- автозаправочной станцией ООО «Сургутнефтепродукт»;

- ООО «Техцентр Ржев» – автотехцентр.

В границах сельского поселения предполагается строительство следующих предприятий:

- строительство завода по переработке нефти и газового конденсата ООО «Поиск» (д.Толстиково);

- строительство завода по производству ячеистого бетона ООО «НовоСтройТех» (п.Есинка);

- строительство завода по выпуску компонентов строительной химии ООО «Соудал-Индастриас» (п.Есинка);

- строительство завода по производству пустотных плит перекрытия и других ЖБИ ООО «МБК» (п.Есинка).

Кроме этого на территории сельского поселения предполагается строительство 6 АЗС, ГАЗС, станции шиномонтажа и автостоянки.

Существующее положение

В соответствии с данными Администрации сельского поселения «Есинка» централизованная система водоснабжения действует в следующих населённых пунктах:

| № | Тип поселения | Название | Характеристика централизованной системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посёлок | Есинка | Водоснабжение и водоотведение |
| 2. | Деревня | Толстиково | Водоснабжение |
| 3. | Деревня | Домашино | Водоснабжение и водоотведение |
| 4. | Деревня | Абрамково | Водоснабжение |
| 5. | Деревня | Турбаево | Водоснабжение |
| 6. | Деревня | Чачкино | Водоснабжение |

Источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин. Подземные воды пресные, гидрокарбонатные, кальциевые с величиной сухого остатка до 0,5 г/л, общей жесткостью до 5 мг-экв/л. В процессе длительной эксплуатации качество воды остаётся практически неизменным. Незначительные изменения химического состава подземных вод колеблются в пределах ГОСТ и СанПиН «Вода питьевая».

Схема водоснабжения в основном тупиковая. Протяжённость водопроводных сетей составляет 21650 м. Сети выполнены из труб различных материалов, в основном стальных и чугунных, а также сшитого полиэтилена. Все водопроводные сети проводились в своё время хозспособом, с использованием имеющихся в наличии материалов (т.е. на одном водопроводе трубы могут быть состыкованы из различных материалов). Износ неотремонтированных сетей с/п Есинка составляет свыше 60%. Износ водопроводных насосных станций свыше 65%. Ветхое состояние неотремонтированных трубопроводов приводит к утечке и неучтённому расходу воды при транспортировке достигая 60%.

Структура системы водоснабжения с/п Есинка состоит из следующих основных элементов:

- артезианских скважин;

- водоподъёмных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду;

- накопительных резервуаров воды;

- водопроводов с сетью трубопроводов.

Удельное водопотребление

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельное водопотребление, куб. м/чел. | 46,5 | 45,1 | 44,8 |

Аварийность систем коммунальной  инфраструкутры

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем коммунальной инфраструкутры, Ед./км | 2,5 | 1,5 | 1 |

Удельный вес сетей нуждающихся в замене

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес сетей нуждающихся в замене, % | 40 | 20 | 10 |

Удельное водоотведение

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельное водоотведение, куб. м / чел. | 33,2 | 32,1 | 31,0 |

Аварийность системы коммунальной инфраструктуры (водоотведение)

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры (водоотведение), Ед./км | 0 | 0 | 0 |

Описание состояния и функционирования водопроводных систем

Общая протяжённость водопроводных сетей с/п Есинка составляет  21650 м. Диаметр водопровода варьируется от 20 мм до 225 мм. Сети выполнены из таких материалов как: чугун, сталь, полиэтилен.

Гидравлический расчёт сетей внутренних водопроводов холодной воды  произведён по максимальному секундному расходу воды.

Диаметры труб внутренних водопровода рассчитаны из наибольшего использования гарантированного напора воды в наружной водопроводной сети.

Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей не превышает 3 м/с.

По сравнению с предыдущими годами количество утечек снизилось: удельная аварийность на сетях водопровода в 2012г. –3,5 утечек на 1 км, 2013г. – 2,5 утечка на 1 км, 2014г. – 1,5 утечек на 1 км. Это связано с ремонтом и заменой водопроводных сетей.

В третьем квартале 2014г. планируется замена проблемного трубопровода на участке Птицефабрика ООО «Дантон-Птицепром»  – Котельная посёлка Есинка. Удельная аварийность на данном участке 5 утечек на 1 км.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и уменьшения объёмов потерь в 2012-2014гг. было заменено – 3000 м трубопроводов, 17 единиц запорно-регулирующей арматуры.

В 2012-2013гг. были также проведены работы по замене трубопроводов в д. Турбаево, в д. Домашино, в д. Толстиково.

Замена трубопроводов

| Показатель | 2012-2013гг. |
| --- | --- |
| д. Турбаево | Замена чугунной трубы 1200 м на ПНД |
| д. Домашино | Замена чугунной трубы 1600 м на ПНД |
| д. Толстиково | Замена чугунной трубы 200 м на ПНД |

Очередь развития систем водоснабжения

| Показатель | 2014-2015гг. |
| --- | --- |
| Очереди развития системы водоснабжения | п. Есинка замена чугунной трубы 1600 м на ПНД |
|  | д. Домашино и д. Абрамково замена чугунной трубы 1000 м на ПНД |
|  | д. Чачкино замена чугунной трубы 600 м на ПНД |
|  | д. Абрамково замена водонапорной башни |

Объёмы водопотребления и рекомендации сокращению непроизводительных затрат

Объём реализации холодной воды в 2013г. составил 87 200 куб. м. Объём забора воды продиктован потребностью объёмов воды на полезный отпуск для хозяйственно-питьевых целей.

В последние годы наблюдается тенденция к рациональному потреблению и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объёмов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды рекомендуется ежемесячно производится анализ структуры водопотребления, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объёмы полезного водопотребления, устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объёмы зависят от состояния водопроводных сетей, возраста, материала труб и т.д.

Для точного определения объёмов водопотребления и объёмов потерь воды требуется установка водосчётчиков коммерческого и технического учёта воды. Причём для оборудования узлов учёта воды предпочтительно использовать расходомеры.

Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды класса точности не ниже В (2%).

Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.

Структурный водный баланс реализации воды по группам населения

Основным потребителем холодной воды в с/п Есинка является население и его доля составляет более 90%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет примерно – 3%. Фактическое потребление воды в 2013г. составило 87 200 куб. м, в средние сутки 240 куб. м, в максимальные сутки 350 куб. м.

Процентное соотношение структуры водопотребления

| Показатель | Процентное соотношение потребления |
| --- | --- |
| Население | 94% |
| Бюджетные организации | 3% |
| Прочие | 3% |

Лимит годовых объёмов водопотребления бюджетных организаций

| Показатель | Лимит объёма водопотребления 2014г. |
| --- | --- |
| МОУ Есинская сш | 510 куб. м |
| МДОУ Есинский д/с | 2100 куб. м |

Тарифная стоимость водопотребления

| Показатель | 2014г. |
| --- | --- |
| Тарифная стоимость водопотребления | 15,28 руб./куб. м |

Предложения по величине необходимых инвестиций

| № п/п | Планируемые работы | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость работ | Стоимость работ |
| 1 | п. Есинка замена чугунной трубы 1600 м на ПНД | 1 100 000 руб. | - |
| 2 | д. Абрамково замена водонапорной башни | 280 000 руб. | - |
| 3 | д. Домашино и д. Абрамково замена чугунной трубы 1000 м на ПНД | - | 680 000 руб. |
| 4 | д. Чачкино замена чугунной трубы 600 м на ПНД | - | 410 000 руб. |
|  | Всего по годам | 1 380 000 руб. | 1 090 000 руб. |
|  | Всего 2014-2015гг. | 2 470 000 руб. |

Характеристика системы водоснабжения п. Есинка

| Характеристики системы водоснабжения | Значение |
| --- | --- |
| Назначение системы водоснабжения | хозяйственно-питьевое |
| Виды обслуживаемых объектов | поселковые |
| Общая протяженность сетей | 10500 (м) |
| Существующая нагрузка системы | 420 (м3/сут.) |
| Перспективная суммарная нагрузка системы | 445 (м3/сут.) |
| Конфигурация наружной водопроводной сети | разветвленные |
| Способ прокладки и протяжённость | 10500 (м) подземный |
| Материал и диметр труб (Ду – диаметр условного перехода) | чугун | ДУ 100-5700 |
|  | сшитый полиэтилен | 3100 ПНД 110 1700 ПНД 160 |
| Тип внутридомовой разводки | тройниковая |
| Характеристика станции водоподготовки и водоочистки | год ввода в эксплуатацию | Станция водоподготовки и водоочистки отсутствует |
|  | описание |  |
| Резервуары и водонапорные башни | количество | 2 шт. |
|  | объём | 50 м3 |
|  | высота ствола | 15 м |
|  | год ввода в эксплуатацию | 1968-1969гг. |
|  | год, месяц последнего ремонта | ремонт не проводился |
|  | наличие контрольно-измерительных приборов | контрольно-измерительные приборы отсутствуют |
|  | материал опорных конструкций | железобетон |
| Насосные станции водоснабжения (ВНС водопроводная насосная станция) | первого подъёма , группа насосов | ЭЦВ-610-3 ЭЦВ-5-65-2 |
|  | второго подъема, группа насосов | отсутствуют |
|  | повысительные (станции подкачки), группа насосов | отсутствуют |
|  | циркуляционные, группа насосов | отсутствуют |
| Оборудование по обеззараживанию питьевой воды Тип установки | дезинфекция хлором | Оборудование по обеззараживанию питьевой воды отсутствует |
|  | УФ обеззараживание (ультрафиолетовое) |  |
| Насосные станции водоотведения | общесплавные насосные станции для перекачки бытовых сточных вод | отсутствуют |
|  | полураздельные станции раздельной систем канализации | отсутствуют |
|  | насосные станции для перекачки атмосферных вод | СМ-100-65-200А |
|  | насосные станции для перекачки илов и осадка | СМ-100-65-200А |
| Система управления насосными станциями, Уровень автоматизации | полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Характеристика системы водоснабжения д. Домашино

Общие данные

| Общее количество домов | Кол-во многоквартирных домов | Кол-во частных домов | Кол-во проживающих человек | Кол-во зарегистрированных человек | Кол-во не зарегистрированных человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 7 | 130 (в т.ч. дачных – 16) | 491 | 455 | 36 |

Водоснабжение

| Скважина | Водонапорная башня | Водопроводные сети (м) | Кол-во колонок | Кол-во колодцев | Использование родников | Кол-во жителей, подключенных к центральному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общественные | частные |  |  |
| отсутствует | 1 | 6500 | 9 | отсутствуют | 7 | - | Данные отсутствуют |

Характеристика системы водоснабжения д. Абрамково

Общие данные

| Общее количество домов | Кол-во многоквартирных домов | Кол-во частных домов | Кол-во проживающих человек | Кол-во зарегистрированных человек | Кол-во не зарегистрированных человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 2 | 44 (в т.ч. дачных – 3) | 123 | 106 | 17 |

Водоснабжение

| Скважина | Водонапорная башня | Водопроводные сети (м) | Кол-во колонок | Кол-во колодцев | Использование родников | Кол-во жителей, подключенных к центральному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общественные | частные |  |  |
| 1 | Отсут-ствует | 1000 | 3 | 1 | 0 | - | Данные отсутствуют |

Характеристика системы водоснабжения д. Турбаево

Общие данные

| Общее количество домов | Кол-во многоквартирных домов | Кол-во частных домов | Кол-во проживающих человек | Кол-во зарегистрированных человек | Кол-во не зарегистрированных человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0 | 45 (в т.ч. дачных – 36) | 34 | 30 | 4 |

Водоснабжение

| Скважина | Водонапорная башня | Водопроводные сети (м) | Кол-во колонок | Кол-во колодцев | Использование родников | Кол-во жителей, подключенных к центральному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общественные | частные |  |  |
| 1 артскважина законсервирована в 2008г. | - | 1200 | - | - | - | родник. река | Данные отсутствуют |

Характеристика системы водоснабжения д. Толстиково

Общие данные

| Общее количество домов | Кол-во многоквартирных домов | Кол-во частных домов | Кол-во проживающих человек | Кол-во зарегистрированных человек | Кол-во не зарегистрированных человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 0 | 49(в т.ч. дачных – 12) | 81 | 79 | 2 |

Водоснабжение

| Скважина | Водонапорная башня | Водопроводные сети (м) | Кол-во колонок | Кол-во колодцев | Использование родников | Кол-во жителей, подключенных к центральному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общественные | частные |  |  |
| 1 | Отсут-ствует | 700 | 5 | 1 | 0 | 2 родника | Данные отсутствуют |

Характеристика системы водоснабжения д. Чачкино

Общие данные

| Общее количество домов | Кол-во многоквартирных домов | Кол-во частных домов | Кол-во проживающих человек | Кол-во зарегистрированных человек | Кол-во не зарегистрированных человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | - | 20 | 4 | 34 | 25 |

Водоснабжение

| Скважина | Водонапорная башня | Водопроводные сети (м) | Кол-во колонок | Кол-во колодцев | Использование родников | Кол-во жителей, подключенных к центральному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общественные | частные |  |  |
| - | Отсут-ствует | 1500 (от водо-разборной сети НГЧ) | 2 | - | - | - | Данные отсутствуют |

Характеристика системы водоснабжения д. Мончалово

Общие данные

| Общее количество домов | Кол-во многоквартирных домов | Кол-во частных домов | Кол-во проживающих человек | Кол-во зарегистрированных человек | Кол-во не зарегистрированных человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 9 | 79(в т.ч. дачных – 34) | 374 | 364 | 10 |

Водоснабжение

| Скважина | Водонапорная башня | Водопроводные сети (м) | Кол-во колонок | Кол-во колодцев | Использование родников | Кол-во жителей, подключенных к центральному водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общественные | частные |  |  |
| Отсут-ствует | Отсут-ствует | 250 | 1 | 10 | 18 | - | Данные отсутствуют |

# Text boxes

Схема водоснабжения и водоотведения поселка

с/п «Есинка» Ржевского района

Тверской области

Обзорная карта сельского поселения «Есинка» Ржевского района

Масштаб 1:50 000

ООО «БцХ-Энерго»

2014 год

Обзорная карта Ржевского района

Масштаб: 1:2500000